重视实测实量 加强工程实体质量控制

—施工阶段监理工作的重要环节

云南新迪建设咨询监理有限公司   杨忠寿

【关键词】施工阶段 实测实量 原始数据

前言

施工阶段的监理工作中最重要的就是实事求是，用设计和规范衡量结果，用实测实量获得的数据说话，用监理人员的规范行为完成监理工作并使归档的原始资料真实有效。针对施工单位的每一个分项工程报审报验，都应通过监理人员依据设计图纸和规范要求，对实际完成的检验批或分项工程按照规定的抽查抽检比例进行必要的复核、检验或校对，证明施工单位所申报的检验批或分项工程符合设计及规范要求方予以审签。

监理工作的检验方法一般可分为目测法、检测工具量测法、试验法三类。目测法也可叫做观感检验，主要是根据质量要求，采用看、摸、敲、照等手法对检查对象进行检查；试验法是通过现场试验或实验室试验等理化试验手段，取得数据、分析判断质量情况；而量测法就是实测实量的工作内容，是利用量测工具或计量仪表，采用靠、吊、量、套等手法，通过实际量测结果与规定的质量标准或规范要求对照，从而判断质量是否符合要求。

施工阶段需要实测实量的内容很多，主要可分为两大类，一类是关于工程质量方面的实测实量，一类是关于工程计量方面的实测实量。

一、关于工程质量方面的实测实量

尽管各个工程有差异和不同，但对于质量监督管理和控制是最基本的工作要素，没有本质区别。任何一项工程，从最初的定位测量、基础施工、到主体结构施工、装饰装修、配套水电安装等等，每一分项工程施工都应当向监理机构报审报验，隐蔽工程还应提前向监理机构报审报验，而每个分项工程不论是完工报审报验或是隐蔽工程提前报审报验，抑或是原材料进场及复试取样报审报验等，监理机构的相关专业人员都应当按照规范要求，以不低于规范规定的抽查抽检比例进行复核或抽查抽检，并对检测数据做必要的原始记录。这一系列工作，正是监理机构日常最多也最平凡的工作，并且做了工作就应当将实际测量或检查的数据记录下来并与施工单位报审报验的资料进行校对验证该分项工程是否符合设计和规范要求。就此，笔者在此例举一二。

1、分户验收检查

大家知道，分户验收表是一个笼统的验收表格，表上无法反映数据，在分户检查过程中很不方便使用，所以我们根据实际情况，分专业（土建、水电、门窗）做了三张表格。三张表格横向是根据各种户型整理出来的房间名称，纵向是各专业检查项目以及规范允许偏差值，土建检查记录表要检查的项目是：墙、地面平整度，阴阳角偏差，空鼓、开裂，房间方正，楼层净高等；水电检查项目主要为：给排水管口尺寸，开关、插座安装尺寸，同一场所插座高差等；门窗检查项目主要有：垂直度、水平度、安装高度、对角线、竖向偏离中心、滴水线、开启灵活、五金配件等。分户验收前，将空表格发给相关的施工单位，方便施工单位自检自查。分户验收时，由监理组织并分组，甲、乙方以及物管公司参与，用相关的检查工具（卷尺、靠尺、水平尺、角尺等）现场实测实量各项指标数据并填在表格内，针对超标的项目，在现场相应部位用粉笔、石笔标识，并责令施工单位整改处理。检查表要求参加人员签字确认，复查的时候，就根据表格数据，有针对性的复查。最终做到心中有数，并可在分户验收表上签署意见。

2、防水层施工厚度的实测（主要针对丙烯酸、JS防水等）

丙烯酸或JS防水施工完成，施工单位提请验收时，可以要求验收人员现场取样，测量厚度等符合要求并补上取样口后同意泡水试验。所取样件上需注明取样部位、取样时间、实测厚度等数据，然后带回办公室根据标段、栋号分类保存，并在监理日志上做记录，以备甲方等相关部门查验。

3、房屋渗漏部位统计

渗漏是住户投诉较多的问题，各工序施工合格是保障不渗漏的基础，但施工现场工序众多、时间长、操作人员杂，要做到一次性不渗不漏几乎是不可能的，所以后期的补渗补漏也是必不可少的，针对地下室、外墙、阳台、屋顶、门窗及门窗周边等部位，我们可以在长时间下雨的时候，首先要求施工单位自检自查。其次，项目监理部人员全员出动，分栋号全数检查，并详细记录好渗漏情况及部位，经整理之后以监理工程师通知附件的形式发出，要求施工单位整改处理，处理完成在雨天进行复查。

4、楼梯踏步尺寸偏差统计

旋转楼梯施工本身有一定的难度，再加上部分施工误差，楼梯踏步等尺寸总是难以保证，施工过程中多次提出要求，并责令返工整改，但到后期还会存在踏步高低不一等问题。此类问题，项目监理部同样可以自制表格，全员出动统计各栋号各楼梯的踏步尺寸偏差情况，并以监理工程师通知附件的形式发到相关单位责令整改处理。

5、其它

另外，监理员的旁站记录、见证取样人员的见证取样过程和记录、测量人员对坐标点位和水准高程及轴线位置的测量、柱子支模后的截面尺寸和垂直度、模扳标高和梁截面尺寸的检测、钢筋及其他隐蔽验收复核记录、墙体的平整度及垂直度、预埋件的位置偏差、钢筋保护层的检测、建筑物层高及垂直度、桩位偏差复核、标养室的巡检记录、接地电阻测试记录、压力管道或压力容器打压试验监测记录、焊缝检测记录……等等，都要由监理人员经过现场监控或实测实量取得第一手数据，验证施工单位报检报审是否符合设计及规范要求，并确认建筑工程实体质量情况。所以，从事监理工作需勤动手，多做实测实量工作，才能对工程质量做到心中有数。

二、关于工程计量方面的实测实量

工程计量是涉及到各方经济利益的一部分，工程计量的准确与否，将影响各方主体之间的关系融洽性，同时也影响到监理的协调工作量以及监理工作的顺利开展。所以，项目管理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位的合法权益的同时，也不能损害承建单位的合法权益。要做到以事实为依据，就要求项目监理机构人员做大量的实测实量工作，从实测实量中得到第一手原始数据。最为常见的就是工程签证的办理，针对施工单位所报的工程签证或有可能要报签证的工作内容，项目管理机构应及时组织相关各方进行现场实测实量，并将原始数据记录在案，才能实事求是、客观、公正的签署工程签证。

其次是场地移交，场地移交可分为场地回填以前的移交、场地回填后的移交、绿化红土施工前的移交、绿化红土完成后的移交。基本的做法都是根据高程控制点以方格网的形式相关各方现场实测实量场地标高，并签字确认。对于局部水坑、土包等部位，由监理公正的提出计量方式，相关各方面确认后进入计量程序。

另外，针对按时结算施工合同的现场收方，同样需要项目监理机构做大量的实测实量工作，笔者在此以某项目的绿化工程谈谈此类现场收方。绿化工程因各人的审美观差异性较大，设计图纸经常被甲方领导人为主观变更，同时，绿化图纸上的苗木规格是一个范围（如胸径￠15～￠20等），进场苗木又各有差异，这就给计量工作带来很大的难度，作为公正的第三方，项目监理机构就应该积极主动的开展工作，多同建设单位及施工单位协调沟通，根据现场实际情况及各类苗木的喜性差异，分类进行计量工作，如：

（1）红土计量：按场地移交实测的标高进入结算；

（2）人工湖开挖量：按场地移交标高及湖底实测标高以及人工湖方格网实测面积进入结算；

（3）景观小品：按施工图纸进入结算；

（4）水生植物：苗木进场时现场清点数量进入结算；（因水生植物生长太快，后期清点对甲方不利）

（5）乔木、景观设备等施工完成后现场清点；

（6）小灌木、地被植物全部施工完成后，抽样清点1m2的植被数量，经多次抽样，算出每平米的各种植被数量，再现场测量各种植物的种植面积。

其中，标高测量、苗木清点、面积测量均要现场实测实量各类数据，并且抽样及测量面积监理都要站在一个公正的角度，尽可能让数据趋近实际。

三、结论

综上所述，监理机构在开展监理工作中，专业监理人员针对不同的专业采取相应测试测量手段获取第一手基础数据，是监理机构开展工作最基本、最实际、最科学的重要方面。没有这种实测实量的基本工作，监督管理就是空话，无法证明监理机构的工作和确认施工单位申报资料的原始依据正确性及合理性，更容易在未来的纠纷中，监理单位由于缺少必要的原始资料而处于被动，因而受到经济和社会利益的损失。